## Slide 1
تهیه کننده: مریم رامین

## Slide 2
1 Risk group (بدون ریسک فردی یا کم و ریسک گروهی): یک میکروارگانیسمی غیر محتمل است که بیماری های انسانی یا حیوانی را مسبب باشد.
2 Risk group (ریسک فردی متوسط، ریسک گروهی پائین): یک پاتوژن که می تواند مسبب بیماری انسان یا حیوان شود اما خطر جدی برای کارکنان آزمایشگاه و گروه ها ، ذخیرۀ زنده یا محیط محسوب نمی شوند.
3Risk group (ریسک فردی بالا، ریسک گروهی کم): یک پاتوژن که معمولا بیماری انسان یا حیوان را باعث می شود اما معمولا از یک فرد مبتلا شده به دیگری سرایت نمی کند. درمان مؤثر و اقدامات پیشگیرانه در دسترس است.
4Risk group (ریسک فردی و گروهی بالا): یک پاتوژن که معمولا بیماری حیوان یا انسان را باعث می شود و به راحتی بطور مستقیم یا غیر مستقیم از یک فرد به فرد دیگری انتقال می یابد و درمان مؤثر و اقدامات پیشگیرانه معمولا در دسترس نیستند.

## Slide 3
Basic- biosafety level 1
Basic- biosafety level 2
Containment- biosafety level 3
Maximum containment- biosafety level 4

## Slide 4
Suitable for work involving agents not known to cause disease in healthy humans and of minimal potential hazard to laboratory personnel and environment
Ex. Bacillus Subtilis
E .coli

## Slide 5
Suitable for work involving agents of moderate potential hazard to personnel and the environment
Ex. Measles virus HBV
Salmonella

## Slide 6
کُد عملیات:
این کُد یک لیستی است از ضروری ترین اقدامات و روش های آزمایشگاهی که بر پایه GMT است. در بسیاری از آزمایشگاه ها و برنامه های آزمایشگاهی ملی، این کُد به منظور توسعه اقدامات و دستورالعمل های نوشته شده برای عملیات ایمن آزمایشگاهی استفاده ميشود.

## Slide 7
دسترسی:
علائم و نشانهای هشدار بین المللی خطرات بیولوژیکی می بایست روی درب اتاق هایی که در آنجا میکروارگانیسم ها با ریسک گروه 2 یا بالاتر اداره می شوند، نمایش داده شوند.
تنها به افراد مجاز می بایست اجازه داده شود تا وارد محیط های کاری آزمایشگاهی شوند.
دربهای آزمایشگاه باید بسته نگاه داشته شوند.
بچه ها اجازۀ دخول به محیط های آزمایشگاهی را ندارند.
دسترسی به حیوان خانه ها مستلزم اجازۀ خاصی است.
بغیر از حیوانات مشمول در کارهای آزمایشگاهی، حیوان دیگری پذیرفته نمی شود.

## Slide 8
حفاظت فردی:
در تمام مدت کار در آزمایشگاه می بایست گانها یا یونیفورم های خاص پوشیده شود.
پوشیدن دستکشهای مناسب هنگام کار کردن مستقیم یا برخورد تصادفی با خون، مایعات بدن و مواد بالقوه عفونی یا حیوانانت عفونی . بعد از اتمام کار، دستکشها را ضد عفونی کرده و در آورید و بعد دستها را با آب بشویید.
کارکنان می بایست دستهایشان را بعد از کار با حیوانات و مواد عفونی بشویند و بعد محیط آزمایشگاه را ترک کنند.
استفاده از عینک های ایمنی، شیلدها یا وسایل حفاظتی دیگر برای حفاظت از چشمها وصورت از پاشیدگی مواد، برخورد اشیاء و منابع مصنوع پرتو ماوراءبنفش.
پوشیدن لباسهای آزمایشگاهی در خارج از آزمایشگاه ممنوع می باشد.
پوشیدن پاپوش های بدون انگشت در آزمایشگاه ممنوع است .
خوردن ، نوشیدن، سیگار کشیدن، استفاده از لوازم آرایشی و استفاده از لنزهای تماسی در محیط های آزمایشگاهی ممنوع است.
ذخیره مواد غذایی و نوشیدنی های انسانی در هر جای آزمایشگاه ممنوع است.

## Slide 9
محیط کار آزمایشگاه:
آزمایشگاه می بایست تمیز و عاری از مواد نامربوط به کار نگاه داشته شود.
سطوح کاری در انتهای روز کاری می بایست از هر ریخت و پاش مواد بالقوه خطرناک گندزدایی شوند.
تمامی مواد و نمونه های آلوده قبل از تخلیه یا پاکسازی برای استفاده مجدد می بایست گندزدایی شوند.
بسته بندی و نقل و انتقال مواد باید طبق قوانین بین المللی اجرا شود.
زمانیکه پنجره ها می توانند باز شوند، آنها را باید با صفحات تنظیم کننده دما پوشش داد.

## Slide 10
طراحی آزمایشگاه و امکانات:
در طراحی آزمایشگاه و مطابقت انواع کار در آن، می بایست به شرایطی که در ایجاد مشکلات ایمنی شناخته شده اند توجه خاصی باشد. آنها شامل :
تشکیل آئرسولها
کاربا حجم ها یا غلظت های زیاد میکروارگانیسم ها
ازدیاد و شلوغی ابزار و وسایل
ایجاد مزاحمت با وسایل فرسوده و آتروپاد ها
ورود بدون مجوز
استفاده از نمونه ها و واکنش دهنده های ویژه

## Slide 11
طراحی محیط آزمایشگاه:
فضای فراوان برای هدایت ایمن کارهای آزمایشگاهی و پاکسازی و نگهداری می بایست فراهم باشد.
دیوارها، سقف و کف ها می بایست صاف و هموار باشد ، به منظور سهولت در تمیزی ، نفوذ ناپذیری به مایعات و مقاومت در برابر مواد شیمیایی و ضدعفونی کننده ها که معمولا در آزمایشگاه بکار برده می شوند. کف ها نیز باید ضد لغزش و سر خوردگی باشند.
بالای نیمکت می بایست به آب تأثیرناپذیر باشد و در برابر ضدعفونی کننده ها، اسیدها، بازها، حلالهای آلی و گرمای ملایم مقاوم باشد.
روشنایی برای تمامی فعالیتها باید کافی باشد. از بازتاب های نامناسب و خیرگی می بایست دوری شود.
اسباب و اثاثیه آزمایشگاه باید مقاوم باشند. فضاهای باز بین و زیر نیمکت ها، کابینت ها و وسایل می بایست برای پاکسازی قابل دسترس باشند.

## Slide 12
فضای ذخیره سازی باید برای نگهداری مکمل ها به منظور استفاده سریع کافی باشد و بدین منظور از شلوغی وسایل روی نیمکت ها بپرهیزید.
فضا و امکانات برای اداره کردن ایمنی و ذخیرۀ حلالها، مواد رادیواکتیو و گازهای فشرده و مایع شده می بایست فراهم شود.
امکانات جهت خوردن و نوشیدن و استراحت کارکنان در خارج از محیط آزمایشگاه می بایست فراهم شود.
وانهای شستشوی دست با ریزش آب اگر ممکن است در هر اتاق آزمایشگاه ترجیحا نزدیک به درب خروج می بایست فراهم شود.
دربها می بایست دارای پنلهای دید، امکانات ضد آتش سوزی و ترجیحا بسته شدن خود به خودی باشند.
در سطح 2 ایمنی بیولوژیکی ، اتوکلاو یا وسایل دیگر گندزدایی می بایست در نزدیکی آزمایشگاه در دسترس باشد.

## Slide 13
اتاق های کمک های اولیه بطور مناسب تجهیز شده و می بایست به راحتی در دسترس باشند.
در طرح ریزی امکانات جدید، می بایست توجه لازم به تهیه سیستم های تهویه مکانیکی که جریان هوای داخلی را بدون گردش فراهم می کنند، داشته باشیم. اگر تهویه مکانیکی وجود ندارد، پنجره ها را که با صفحات تنظیم کننده دما پوشیده شده می توان باز کرد.
لزوم وجود یک منبع آب با کیفیت خوب، هیچ ارتباطی بین منابع آزمایشگاهی و آب قابل شرب وجود ندارد. یک وسیله حفاظتی می بایست برای سیستم آب عمومی نصب شود.
لزوم وجود منابع الکتریکی کافی و مطمئن و نور اضطراری برای خروج ایمن، یک ژنراتور آماده برای حمایت از وسایل حیاتی مانند ماشین های جوجه کشی، کابینت های ایمنی بیولوژیکی ، فریزرها،... و برای تهویه قفسهای حیوانات می بایست وجود داشته باشد.
آزمایشگاه ها و حیوان خانه ها اغلب اهداف خرابکاران هستند. بنابراین باید امنیت فیزیکی و آتش سوزی رعایت شود. ایجاد دربهای قوی، پنجره های محفوظ شده و کلیدهای محدود شده همگی اجباری هستند.

## Slide 16
لوازم آزمایشگاهی:
لوازم انتخاب شده می بایست بر اساس این اصول باشد:
به منظور پیشگیری یا محدود کردن تماس بین اپراتور و مواد عفونت زا طراحی شده باشد.
ساخت موادی که به مایعات نفوذ ناپذیر و مقاوم در برابر فساد تدریجی باشند.
لوازم ساخته شده می بایست بدون برآمدگی، لبه های تیز و قسمت های متحرک بدون حفاظ باشند.
طراحی شده ، ساخته شده و نصب شده به لوازم ساده و فراهم آوری سهولت در نگهداری، پاکسازی ، گندزدایی و آزمایش آنها از عینک و سایر مواد شکننده می بایست پرهیز کرد.

## Slide 17
لوازم ضروری ایمنی بیولوژیکی:
مکش با پیپت – از کاربرد پیپت با دهان بپرهیزید. طرح های متفاوت زیادی در این خصوص در دسترس است.
کابینت های حفاظتی بیولوژیکی ، در این موارد باید استفاده شود:
  مواد عفونت زا مانند سانتریفوژ : این مواد در آزمایشگاه سر باز اگر از فنجان های ایمن سانتریفوژی مهر و موم شده استفاده شود و اگر آنها را در کابینت حفاظتی بیولوژیکی یا بارگذاری شده یا نشده اند.
وجود ازدیاد ریسک عفونت هوابردها
  روشهایی که برای تولید هوابردها استفاده می شوند ، شامل : سانتریفوژ، مخلوط کردن، آسیاب کردن، تکان دادن شدید، تجزیه صوتی، بازکردن نگهدارنده های مواد عفونی که فشار داخلی آنها از فشار محدود می تواند متفاوت باشد ، تلقیح حیوانات و کشت بافت های عفونی از حیوانات و تخمها.

## Slide 18
پیچهای ناقل پلاستیکی یکبار مصرف. پیچ انتقال الکتریکی کوره های آشغال سوز در داخل کابینت حفاظتی بیولوژیکی برای کاهش تولید آئرسول استفاده می شود.
بطری ها و تیوبهای درپوش دار
اتوکلاو یا وسایل دیگر مناسب به منظور گندزدایی مواد عفونت زا
پیپتهای پلاستیک یکبار مصرف، اگر امکان دارد از شیشه ای بپرهیزید.
ابزاری مانند اتوکلاو و کابینت های حفاظتی بیولوژیکی می بایست قبل از استفاده با متدهای مناسب معتبر شوند. ممکن است طبق دستورالعمل تولید کننده در فواصل زمانی منظم سانتریفوژ دوباره انجام گیرد.

## Slide 19
Suitable for work with infectious agents which cause serious or potentially lethal disease as a result of exposure by the inhalation route.
Ex. TB & HIV

## Slide 20
كد عمليات:
همان کد عملیاتی است که برای سطوح 1و2 در نظر گرفته شده به جز مواردی که نیاز به اطلاعات داشته باشد. مانند :
علائم و نشانهای هشدار خطرات بیولوژیکی بین المللی نصب شده روی دربهای آزمایشگاه بایستی سطح ایمنی بیولوژیکی و نام سرپرست آزمایشگاه را نشان داده باشد و هر شرایط ویژه را برای ورود به داخل محیطی مانند مصون سازی متذکر شده باشد.
لباسهای حفاظتی آزمایشگاه بایستی از نوع محکم و یکپارچه باشند مانند گانها، لباسهای یکسره، سرپوشها و پاپوشها ، کتهای جلو دگمه دار استاندارد آزمایشگاهی مانند لباسهای آستین دار که به طور کامل قسمت جلویی بازو را پوشش نمی دهند، نامناسبند. لباسهای حفاظتی آزمایشگاه را نباید بیرون از آزمایشگاه پوشید و قبل از شستشو بایستی پاکسازی شوند.
دستکاری تمام مواد بالقوه عفونت زا بایستی به کابینت حفاظتی بیولوژیکی یا وسایل آلوده اولیه دیگر هدایت شوند.
وسایل حفاظت تنفسی برای برخی روش های آزمایشگاهی یا کار با حیوانات مبتلا به پاتوژن های ویژه ضروری است.

## Slide 21
طراحی آزمایشگاه و امکانات:
این قسمت نیز مانند آزمایشگاه های پایه – سطح 1و2 انجام می پذیرد به جز موارد اصلاحی زیر:
در ساختن آزمایشگاه بایستی رعایت شود که این مکان از نواحی که بدون هیچ محدودیتی در معرض جریان هوای شدید هستند دور باشد.
دربهای اتاق جلویی دارای سیستم قفل مرکزی و بسته شدن خود به خودی هستند بنابراین تنها یک درب در آن زمان باز است.
سطوح دیوارها، کف ها و سقف ها بایستی مقاوم در برابر آب باشد و به راحتی تمیز شوند. تمام سطوح باز در این مکان ها بایستی پوشیده و مهر و موم شود.
اتاق آزمایشگاه بایستی عاری از هر گونه آلودگی باشد. سیستم هدایت هوا بایستی به منظور پاکسازی گازی ساخته شود.
پنجره ها بایستی بسته، مهر و موم شده و مقاوم در برابر شکستگی باشند.

## Slide 22
ایستگاه شستشوی دست با قابلیت کنترل بدون دست بایستی در نزدیکی هر درب خروج فراهم شود.
سیستم تهویه کنترل شده به منظور نگهداری جریان هوای مستقیم به داخل اتاق آزمایشگاه بایستی وجود داشته باشد.پایش تصویری با یا بدون زنگ بایستی نصب شود تا کارگر از وجود جریان هوای مناسب داخل اتاق اطمینان حاصل کند.
سیستم تهویه ساختمان حتما با نیتی ساخته شود تا هوا از آزمایشگاه آلوده – ایمنی بیولوژیکی سطح 3 به نواحی دیگر در ساختمان به گردش در نمی آید. . سیستم کنترل گرمایی، تهویه و شرایط جوی به منظور پیشگیری از فشارسازی مثبت بدست آمده در آزمایشگاه بایستی نصب شود.
تمامی فیلترهای HEPA بایستی در جهت انجام پاکسازی گازی نصب شوند.
کابینت های حفاظتی بیولوژیکی بایستی دور از نواحی راه رفتن و خارج از جریان های مخالف از درب ها و سیستم تهویه باشند.
اتوکلاو برای پاکسازی مواد دفعی آلوده بایستی در آزمایشگاه آلوده وجود داشته باشد
هوای خروجی از کابینت های حفاظتی بیولوژیکی کلاس I یا II که از فیلترهای HEPA عبور خواهند کرد، بایستی طوری تخلیه شود که از تداخل با تعادل هوای کابینت یا سیستم خروجی ساختمان دوری کند.

## Slide 24
وسایل آزمایشگاه:
اصول انتخاب وسایل آزمایشگاهی که شامل کابینت های حفاظتی بیولوژیکی هستند همانند موارد ذکر شده در آزمایشگاه پایه – سطح 2 ایمنی بیولوژیکی است. البته در سطح 3، دستکاری تمام مواد بالقوه عفونت زا بایستی از طریق کابینت حفاظتی بیولوژیکی یا وسایل آلوده اولیه کنترل شوند. توجه لازم به وسایلی مانند سانتریفوژها باید اعمال شود زیرا آنها نیازمند وسایل جانبی آلوده اضافی هستند. برخی سانتریفوژها و وسایل دیگر مانند ابزار چیدمان سل با سلهای عفونی ممکن است به تهویه خروجی موضعی اضافی با فیلتراسیون HEPA به منظور آلودگی مؤثر نیاز داشته باشند.

## Slide 27
Suitable for work with dangerous agents that pose a high individual risk of aerosol transmitted laboratory infectious and life threatening disease
Ex. Ebola Zaire virus
Rift valley fever virus

## Slide 28
این سطح برای کار با میکروارگانیسم های ریسک گروه 4 طراحی شده اند. قبل از ساخت این چنین آزمایشگاهی و شروع عملیات در آن، بایستی با مؤسساتی که تجربه کار با این امکانات را داشته اند مشورت کرد. آزمایشگاه فوق العاده آلوده – سطح 4 بایستی تحت کنترل مراکز سلامت ملی باشد.

## Slide 29
کد عملیات :
همانند کد عملیاتی ذکر شده برای ایمنی بیولوژیکی سطح 3 می باشد به جز موارد اصطلاحی زیر:
قانون دو نفره باید اجرا شود. بدین وسیله هیچ فردی تنها کار نمی کند.
تعویض کامل لباس و کفش ، قبل از ورود و خروج از آزمایشگاه احتیاج است.
به کارکنان بایستی روش های اورژانسی در مواقع صدمه یا بیماری ، آموزش داده شود.

## Slide 30
طراحی آزمایشگاه و امکانات:
ویژگیهای ایمنی بیولوژیکی سطح 4 مانند سطح 3 است به اضافه موارد زیر:
آلودگی اولیه : یک سیستم مؤثر آلودگی اولیه بایستی در مکان حضور داشته باشد که شامل یک یا ترکیبی از موارد زیر می باشد،
آزمایشگاه کابینت کلاس III: قبل از ورود به اتاق های محتوی کابینت های ایمنی بیولوژیکی کلاس III احتیاج به عبور از سراسر حداقل دو درب می باشد. در این آزمایشگاه شکل کابینت ایمنی کلاس III ، آلودگی اولیه را فراهم می کند. یک دوش با اتاق های رختکن داخلی یا خارجی نیاز است. منابع و موادی که از اتاق تعویض به داخل اتاق کابینت آورده نشده اند، بایستی از اتوکلاو دو درب یا اتاق ضدعفونی عبور کنند. دربهای اتوکلاو و اتاق ضدعفونی دارای قفل داخلی هستند بطوری که درب خارجی باز نمی شود مگر آنکه اتوکلاو و دورۀ استریلزاسیون را انجام داده باشد یا اتاق ضدعفونی گندزدایی شده باشد.

## Slide 31
لباس آزمایشگاه:
لباس حفاظتی آزمایشگاهی که شامل امکانات تنفسی نیز هست بطور قابل ملاحظه ای در طرح و امکانات از آزمایشگاه ایمنی بیولوژیکی سطح 4 با کابینت های حفاظتی بیولوژیکی کلاس III تفاوت دارد. اتاقها در آزمایشگاه لباس حفاظتی طوری قرار گرفته اند که فرد قبل از ورود به جایی که مواد عفونت زا قرار گرفته اند بطور مستقیم وارد اتاقهای رختکن غیر آلوده می شوند. یک دوش نیز بایستی وجود داشته باشد که افراد قبل از خروج از نواحی آلوده خود را در آن قسمت پاکسازی کنند. کارکنانی که به منطقه لباسها وارد می شوند نیازمند به لباسهای یک تکه، فشار مثبت، HEPA فیلتر شده و دارای جریان هوای مناسب هستند. هوای داخل لباس توسط یک سیستم که قابلیت تکرار 100درصد هوا از طریق یک منبع مستقل را داشته باشد، تأمین می شود، البته در مواقع ضروری. ورود به داخل این آزمایشگاه مستلزم عبور از درب های قفل شده با هوا می باشد.

## Slide 32
دسترسی کنترل شده :
آزمایشگاه فوق العاده سمی – ایمنی بیولوژیکی سطح 4 بایستی در ساختمانی مجزا یا در یک منطقه ضدعفونی شده با سیستم ایمنی قرارگيرد.در هنگام ورود، کارکنان بایستی کاملا لباسها را تعویض کنند و قبل از ترک کردن آزمایشگاه ، می بایست دوش گرفته و بعد لباسهای خیابان را بپشوند.
سیستم هوای کنترل شده :
فشار منفی بایستی در امکانات حفظ شود. هم هوای ذخیره و هم هوای خروجی هر دو باید با HEPA فیلتر شوند. تفاوت های مهمی در سیستم های تهویه آزمایشگاه کابینت کلاس III و آزمایشگاه لباس وجود دارند:
آزمایشگاه کابینت کلاس III: هوای ذخیره در کابینت ایمنی بیولوژیکی کلاس III بعد از عبور از HEPA فیلتر و افزایش روی کابینت به داخل اتاق کشیده می شوند. هوای خروجی قبل از ترک دربهای خروجی بایستی از دوفیلتر HEPA عبور کند. کابینت ها بایستی در تمام مدت در حوالی آزمایشگاه فشار منفی ایجاد کنند. یک سیستم تهویه بدون گردش اختصاصی برای آزمایشگاه کابینت لازم است.

## Slide 33
آزمایشگاه لباس: سیستم های ذخیره و خروج هوا در اتاقهای اختصاص داده شده نیاز است. اجزاء خروج و ذخیرۀ سیستم تهویه متعادل شده تا یک جریان هوای مستقیم در ناحیه لباس فراهم کند از منطقه کم خطر به منطقه بسیار بالقوه خطرناک. تحت هیچ شرایطی نمی بایست هوای خروجی از آزمایشگاه لباس ایمنی بیولوژیکی سطح 4 به مناطق دیگر به گردش درآید. همه فیلترهای HEPA نیاز به تست و تأیید سالیانه دارند. مکانهایی برای فیلتر HEPA طراحی شده که قبل از دفع آنها را گندزدایی می کنند.
مواد پخش شده در حین پاکسازی: تمامی مواد پخش شده از منطقه لباس، اتاق پاکسازی، دوش یا کابینت کلاس III بایستی قبل از تخلیه نهایی، پاکسازی شوند. روش گرمایی برای این منظور پیشنهاد شده است.
استریلیزاسیون زباله ها و مواد: درب دوبل، عبور از اتوکلاو در آزمایشگاه بایستی قابل دسترس باشد.
سیستم ورودی Air Lock برای نمونه ها، مواد و حیوانات بایستی فراهم شود.
به علت پیچیدگی زیاد در مهندسی، طراحی و ساخت امکانات ایمنی بیولوژیکی سطح 4، هم در شکل کابینت و هم لباس ، نمایش الگو وار این چنین امکاناتی ایجاد نشده است.

## Slide 36
این کابینت ها به منظور حفاظت از اپراتور، محیط آزمایشگاه و مواد کاری در مواجهه با پاششها و آئرسولهای عفونت زا طراحی شده است. ذرات آئرسول کوچکتر از 5 میکرومتر و قطرات بین 100-5 میکرومتر با چشم غیر مصلح قابل رؤیت نیستند. به همین دلیل کارکنان آزمایشگاه متوجه تولید این ذرات یا استنشاق آنها نمی شوند. اگر کابینت های حفاظتی بیولوژیکی بدرستی کار کنند، نشان خواهند داد که تأثیر چشم گیری در کاهش تولید و پخش این مواد عفونت زا دارند.
مهم ترین تغییر، افزودن فیلتر HEPA به سیستم خروجی بود. این فیلتر 97/99 درصد از ذرات 3/0 میکرومتر و 99/99 درصد از ذرات بزگتر یا کوچکتر از این اندازه را به دام می اندازد .
دومین اصلاح، هدایت مستقیم هوای فیلتر شده با HEPA روی سطح کار بود که حفاظت مواد روی سطح را از آلودگی فراهم می کرد. بدین منظور سه نوع از این کابینت های ایجاد شد.

## Slide 37
هوای اتاق از قسمت باز جلویی با حداقل سرعت 38/0 متر بر ثانیه به داخل محفظه کشیده شده و از روی سطح کار عبور کرده و از کانال خروجی کابینت تخلیه می شود.
قسمت باز جلوی کابینت اجازۀ ورود دست های اپراتور را به داخل سطح کار میدهد و از پنجره شیشه ای موجود، او می تواند تمام مراحل را رویت کند.
هوای خروجی فیلتر شده یا 1) وارد محیط آزمایشگاه و بعد از طریق دودکش به خارج ساختمان می شود 2) یا از طریق دودکش از ساختمان خارج میشود 3) یا مستقیما به خارج از ساختمان هدایت می شود.
این سیستم می تواند کارکنان و محیط را هنگام کار با رادیو نوکلئوئیدها و مواد شیمیایی سمی فرار حفاظت کند. به علت مکش هوای غیر استریل روی سطح کار از قسمت باز محفظه، این سیستم بطور کامل نمی تواند حفاظت را تأمین کند.

## Slide 38
طراحي به منظور استفاده از سلول و کشت بافت برای تکثیر ویروس ها و دیگر مقاصد
طراحي به منظور کار با عوامل عفونت زا در ریسک گروه های 2و3
این کلاس دارای چهار نوع A1,A2,B1,B2 است.

## Slide 39
یک هواکش داخلی باعث مکش هوای اتاق به داخل کابینت از سراسر قسمت باز جلویی و به داخل شبکه های ورودی می شود.
این هوا قبل از جریان به سمت پایین به سوی سطح کار، ابتدا از فیلتر HEPA گذر می کند .
هنگام پائین رفتن جریان به سمت سطح کار، این جریان به دو نیم تقسیم می شود، یک نیمه از جریان هوا از شبکه خروجی جلویی عبور می کند و نیمی دیگر از شبکه خروجی عقبی می گذرد .
سپس هوا از پلنوم عقبی که در فضای بین منبع و فیلترهای خروجی در بالای کابینت قرار گرفته، تخلیه می شود.
هوای خروجی حاصل از BSC کلاس II A1 می تواند داخل اتاق به گردش درآید یا به خارج از ساختمان از طریق یک اتصال انگشتانه ای به کانال تخلیه شود یا از طریق سیستم خروجی ساختمان خارج شود.

## Slide 40
نوع A2 دارای تهویه خارج ساختمان است ولی نوع B1 و B2 با نوع A1 تفاوت دارند. این نوع از BSC دارای تفاوت هایی از چندین جنبه هستند:
سرعت هوای ورودی در سرتاسر مدخل ورودی
مقدار هوای به گردش درآمده روی سطح کار و خروج از محفظه
سیستم خروجی تعیین کننده این است که هوا از محفظه به اتاق وارد شود یا به بیرون از طریق سیستم خروجی اختصاصی یا از طریق خروجی ساختمان و تنظیمات فشار.

## Slide 41
این نوع بالاترین سطح حفاظت کارکنان را فراهم می کند و برای عوامل ریسک گروه 4 استفاده می شود.
هوای ذخیره فیلتر شده و هوای خروجی از دو فیلتر هپا عبور می کند.
جریان هوا از طریق سیستم خروجی اختصاصی که بیرون از کابینت است، حفظ می شود که هوای داخلی کابینت را تحت فشار منفی نگه می دارد.
دسترسی به سطح کار توسط دستکش های لاستیکی سنگین که مدخل کابینت متصل است، امکان پذیر است .
کابینت کلاس III ممکن است به اتوکلاو دو درب نیز متصل باشد که منجر به پاکسازی تمام مواد ورودی یا خروجی کابینت می شود.
کلاس III برای کار در آزمایشگاه هایی با سطح 3و4 ایمنی بیولوژیکی مناسب است.

## Slide 42
BSC برطبق نوع حفاظت مورد نیاز انتخاب می شود:
حفاظت محصول
حفاظت کاربر در مقابل میکروارگانیسم های ریسک گروه 1-4
حفاظت کاربر در مقابل مواجهه با رادیو نوکلئوییدها و مواد شیمیایی سمی فرار یا ترکیبی از این مواد
کلاس I كه به سیستم های خروجی ساختمان کانال کشی نشدند یا کابینت های کلاسII A1 ,A2 براي مواد شیمیایی سمی یا فرار نباید استفاده شوند.
کلاس II B1 برای کار با حداقل مقدار مواد شیمیایی فرار و رادیونوکلوئیدها قابل قبولند.
اگر مقدار مواد فرار و سمی زیاد است ، لازم است تا از BSC کلاس II B2 استفاده شود.

## Slide 44
کاربرد و محدودیت های کابینتهای حفاظتی بیولوژیکی با مراجعه به استانداردهای ملی می بایست برای تمامی کاربران توضیح داده شود. بایستی خاطرنشان شود که این سیستم اپراتور را از مواجهه با نقص و روش های ضعیف حمایت نخواهد کرد.
کابینت نبایستی استفاده شود مگر آنکه به درستی کار کند.
وقتی کابینت در حال استفاده است نمی بایست پنل شیشه ای را باز کرد.
سوزاننده های بونسن نباید در کابینت استفاده شوند. گرمای تولید شده جریان هوا را منحرف کرده و به فیلترها آسیب می زند.
تمامی کارها می بایست در قسمت میانی یا عقبی سطح کار انجام پذیرد واز پنل شیشه ای قابل دیدن باشد.
اپراتور نباید در جریان هوا اختلال ایجادکند از طریق انجام کارهای تکراری و حرکت دادن زیاد بازوهایش.
سطح کابینت حفاظتی بیولوژیکی بایستی با استفاده از ضدعفونی کننده مناسب بعد از اتمام کار و در پایان روز تمیز شود.
قبل از شروع کار و بعد از اتمام کار در کابینت، هواکش کابینت بایستی حداقل 5 دقیقه کار کند.

## Slide 45
مکش مایعات با دهان از طریق پیپت ممنوع است.
تمامی پیپتها بایستی درپوش داشته باشند تا آلودگی وسایل پیپت کاهش پیدا کند.
هرگز نباید هوا داخل مایعی که محتوی عوامل عفونت زاست دمیده شود.
مواد عفونت زا نمی بایست توسط پیپت با مکش و استخراج متناوب مخلوط شوند.
مایعات نباید با فشار از پیپت خارج شوند.
پیپتهای علامت دار نسبت به انواع دیگر بهترند، چون آنها نیاز به خارج کردن آخرین قطره ندارند.
سرنگها با سوزنهای زیرپوستی نباید برای پیپت استفاده شوند.
از انتشار مواد عفونی چکانده شده از پیپت بپرهیزید و برای این منظور مواد جاذب بایستی روی سطح کار قرار گیرند.
پیپتها را بایستی برای مدت زمان مناسبی قبل از دفع در ضدعفونی کننده قرار داد.

## Slide 46
ذرات و قطرات بزرگ (بزرگتر از 5 میکرومتر در قطر) نباید حین دستکاری های میکروبیولوژیکی به سرعت روی سطوح و روی دستهای اپراتور رها شوند. بایستی دستکشهای یکبار مصرف پوشیده شود.
غذا و نوشیدنی نباید در آزمایشگاه ذخیره و یا مصرف شود.
هیچ ماده ای نباید در آزمایشگاه در دهان گذاشته شود. (مداد، خودکار، آدامس و...)
از لوازم آرایشی نباید در آزمایشگاه استفاده شود.
صورت ، چشمها و دهان بایستی حفاظ گذاری شوند یا در حین کار کردن که امکان پاشش مواد عفونی وجود دارد بایستی حفاظت شوند.

## Slide 47
ابتدا سطح خارجی آمپول را پاکسازی کنید.
یک علامت روی تیوب نزدیک به وسط پارچه یا درپوش سلولزی بزنید.
قبل از شکستن آن، آمپول را داخل کتان آغشته به الکل نگه داشته با دستها حفاظت شوند.
قسمت بالای آنرا جدا کرده و با آن مانند ماده آلوده رفتار کنید.
اگر هنوز درپوش روی محتوای آمپول است، آنرا با پنسهای استریل جدا کنید.
برای جلوگیری از کف آلوده شدن، مایع را به آرامی به آمپول اضافه کنید تا دوباره به حالت معلق درآید.

## Slide 48
دستکش در تمامی مراحل بایستی پوشیده شود.
خون بایستی توسط یک فرد آموزش دیده از بیماران وحیوانات جمع آوری شود.
برای حجامت و نیشتر زدن، سیستم های سنتی و معمولی سرنگ و سوزن بایستی با وسایل خلأ یکبار مصرف جایگزین شوند زیرا این وسایل باعث هدایت مستقیم خون به داخل تیوبهای درپوش دار می شود و بطور خود به خودی بعد از استفاده سوزنها بدون کاربرد باقی می مانند.
تیوبها بایستی در ظروف کافی برای انتقال به آزمایشگاه قرار گیرند. فرمهای درخواست نیز بایستی در کیسه ها پاکتهای ضد آب بطور مجزا قرار گیرند.
کارمند دریافت کننده نباید این کیسه را باز کند.