## Slide 2: 1)Vapor pressure 2)Vapor Density Chemical properties 3)Solubility 4) Warning

## Slide 3
A-Volatile(>1mmHg)
B-Semi volatile (10 -7-1mmHg)
C- Non volatile(<10-7mmHg)

## Slide 4: Gas Contaminants Vapor Aerosol

## Slide 5
Dust
Soot
Particle
Mist
Fume
Fog

## Slide 6
-Nonorganic
- Organic(microbials)

## Slide 7: Flammable 1)physical Explosive Reactive Hzardous 2)Healthy

## Slide 8: Acute Exposure Chronic
Exposure ver sus
Dose
Absorbes Dose
Deposited Dose

## Slide 9
Routes of Entry
GI System
Respiratory system
Skin
Injection
Faty Solubility concentration
Location of Exposure
Contaminants Elemination
Urin
Stool
Sweat
Tear
Hair
Nail
Exhail

## Slide 10
Solubility
Particle size

## Slide 11
Contaminants Exposure Side Effects
-Irritation
-Sensitization
-Systemic effects
-Target organs(CNS,PNS)
-Respiratory effects
-Reproductive effects
-Carcinogen

## Slide 12
Standards and Guidlines
1)Chronic exposures to the general community
2)Acute exposures to the general community
3)Acute occupational exposures
4)Chronic occupational expoures
Biological monitoring

## Slide 13: پيرامون حوادث OSHA بررسيهاي
تماس با مواد سمي در آزمايشگاه مي تواند نتايج خطرناكي حتي مرگ در بر داشته باشد.
اين صدمات مي تواند در هر آزمايشگاهي كه با مواد سمي كار مي كننداتفاق افتد.
بيشتر اين صدمات قابل پيشگيري است در صورتي كه افراد از:
* تجهيزات مناسب
* تكنيك و روش مناسب
* دانش مناسب و كافي
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION

## Slide 14: آزمايشگاه استاندارد OSHA
بايد آلايندههاي موجود در محل كار پرسنل زير حد
مجاز باشد ((permissible exposure limit
دستورالعمل بهداشت كار با مواد شيميايي موجود باشد
فردي بعنوان مدير ايمني شيميايي معين شود
به پرسنل اطلاعات وآموزش لازم داده شود
تمام ظروف مواد شيميايي داراي برچسب باشد
همه مواد شيميايي داراي MSDS باشد
آزمايشات پزشكي و مشاوره پزشكي براي
پرسنل انجام شود

## Slide 15: دستور العملهاي بهداشت مواد شيميايي
1- روش كار استاندارد
2- اندازه گيري كنترل تماس
3-تجهيزات حفاظتي وتهويه مناسب
4- اطلاعات آموزش
6-توجه به كار با مواد ويژه خطرناك
5- مصوب كردن برنامه ريز ي براي موادشيميايي از قبل
7-آزمايشات پزشكي و مشاوره

## Slide 16: كليد كار ايمن .......... شناخت خطرات
مطالعه دستورالعمل بهداشتي مواد شيميايي
بازنگري MSDSمواد شيميايي
-خطرات بهداشتي وفيزيكي - ارزيابي حفاظ تجهيزات
- نشانه ها و علائم تماس - روشهاي كمكهاي اضطراري
مطالعه همه برچسبها
آگاهي از پروتكل و روشهاي كار
توجه به اثربرخي مواد شيميايي كه اثر سمي تاخيري روي بدن دارد

## Slide 17: تجهيزات حفاظت فردي (PPE)
بايدهمه لوازم حفاظت فردي بر اساس كد باشدودرمحيط كار استفاده شود.اين لوازم شامل:
محافظ هاي چشمي
كفش ايمن داراي روكش
محافظ هاي تنفسي
پيشبندهاي لاستيكي يا پلاستيكي براي مواد خورنده وبازي
دستكش باتوجه به نوع ماده
انبركها جهت عدم تماس با مواد

## Slide 18: هودهاي شيميايي
هود محفظه بسته است كه فرد رااز در معرض بودن فيومهاي شيميايي ،گازها و آيروسلها در امان نگه مي دارد
هودها معمولا هواي اتاق را به داخل كشيده واز طريق دودكش خارج مي نمايد
بايدهودها هميشه درهنگام حضور روشن باشند
صفحه جلو هود بايد در محل مشخص قرار گيرد

## Slide 19: برنامه بازرسي هودهاي شيميايي
بازرسي ساليانه
تست از جهت مناسب بودن فلو
داشتن بر چسب كاربرد هود
ايمني صفحه جلو هود از نظر محل قرار گرفتن

## Slide 20: نكات قابل توجه در هودهاي شيميايي
عوامل موثر بر توربولانت
- حركات سريع دست در داخل و خارج هود
- انسداد مسير جريان
- رفت و آمد و حركت افراد
سطح پنجره جلوي هود
- بهبود عملكرد به سطح پنجره هود بستگي دارد
- محل اين پنجره هميشه بايد مشخص باشد

## Slide 21: برچسب ها
*مستطيل HMIS * لوزي NFPA Hazardous Material Identification System National fire protection agency

## Slide 22: مثال برچسب ها
*مستطيل HMIS * لوزي NFPA Hazardous Material Identification System National fire protection agency

## Slide 23
THANK YOU FOR YOUR PATIENT